## Slide 1: Projeto 3º Bimestre
Criar um projeto detalhado para a criação de uma rede de computadores para uma universidade com 7 campi, com curso de ciência da comutação.
A universidade possui um ip classe A, a ser distribuído para os campus.
Cada campus com 8 laboratórios que trabalham com IP classe C. e uma sala de controle, trabalham com IP classe B.
Usar sub-redes para segmentação e isolamento conforme solicitado.

## Slide 2: Projeto 3º Bimestre
1. Estrutura da Rede
- **Número de campi:** 7
- **Laboratórios por campus:** 8
- **Estações por laboratório:** 20
- **Sala de controle por campus:** 1 sala com 4 estações
- **Comunicação:**

## Slide 3: Projeto 3º Bimestre
- Estações de trabalho em laboratórios não interagem com as estações da sala de controle.
- Uma estação de cada sala de controle tem comunicação com as estações de controle dos outros campi.
- **Endereçamento IP:**
- A universidade possui um bloco IP principal.
- Cada laboratório é uma sub-rede distinta.
- A sala de controle é uma sub-rede separada em cada campus.

## Slide 4: Projeto 3º Bimestre
2. Endereçamento IP e Subnetting
- Considere que a universidade recebe um bloco IP privado, por exemplo, **10.0.0.0/16**.
- Cada campus terá um bloco definido dentro deste espaço.
- Cada laboratório e sala de controle será uma sub-rede.

## Slide 5: Projeto 3º Bimestre
Cálculo:
- Cada laboratório tem 20 estações + dispositivos de rede (reserve 30 IPs por laboratório para folga).
- Cada sala de controle tem 4 estações, então reserve 8 IPs para a sala (para expansão e dispositivos).
- Cada campus tem 8 laboratórios + 1 sala de controle = 9 sub-redes.
- Usar máscara /27 para laboratórios (32 IPs, 30 úteis) e /29 para sala de controle (8 IPs, 6 úteis).

## Slide 6: Projeto 3º Bimestre
. Segmentação da Rede e Controle de Acesso
- **Isolamento do laboratório da sala de controle:**
- Configurar VLANs separadas para laboratórios e sala de controle.
- Implementar ACLs (Access Control Lists) nos switches e roteadores para bloquear tráfego entre estações dos laboratórios e as 4 estações da sala de controle, permitindo apenas o tráfego controlado.

## Slide 7: Projeto 3º Bimestre
- **Comunicação entre salas de controle:**
- Configurar VPN ou rotas estáticas entre as sub-redes das salas de controle dos campi.
- Definir uma estação em cada sala de controle com IP fixo e regras específicas para comunicação inter-campus.

## Slide 8: Projeto 3º Bimestre
4. Equipamentos recomendados
- **Switches:** Switches gerenciáveis com suporte a VLAN e ACL (por exemplo, Cisco Catalyst).
- **Roteadores:** Roteadores Cisco para interligação dos campi e controle de tráfego.
- **Firewall:** Para controle adicional de segurança entre as sub-redes.
- **Servidores:** DHCP para atribuição automática de IP por laboratório, DNS, e servidores para recursos acadêmicos.